Arquitetura e Tecnologia de Computadores
interface ao exterior
Paulo Cardoso
Grupo de Sistemas Embebidos Departamento de Eletrónica Industrial Escola de Engenharia
Universidade do Minho

---
Sumário
Sumário
GPIO
Configuração
Operação
Caraterísticas elétricas

---
O microcontrolador 8051
microcontroladores
O microcontrolador 8051
microcontroladores
Microcontroladores
Resposta a uma necessidade da indústria
Sistemas computacionais para ambientes de controlo
Onde para além de um “computador” é necessário
I/O digital e analógico
Temporizadores
PWM	(Pulse Width Modulation)
Comunicação série (vários protocolos)
Por outro lado os ambientes industriais são agressivos
Condições ambientais, ruído eletromagnético
Fazer um computador com processador, memória e os circuitos integrados (CI) para implementar as funcionalidades acima
Solução mais sujeita a falhas e mais cara

---
O microcontrolador 8051
microcontroladores
O microcontrolador 8051
microcontroladores
Microcontroladores
Resposta a uma necessidade da indústria
A solução é um CI único
Onde processador e periféricos estão integrados
Não apenas empacotados em conjunto no mesmo CI mas arquituralmente integrados
I.e. o processador “conhece” os periféricos
Assim, quando se fala de um microcontrolador
Fala-se de um sistema que integra
Processador, memória
Pinos de I/O digital e analógico (com DACs/ADCs)
Timers, PWM
Comunicação série básica e uma variedade de protocolos tais como I2C, SPI, CAN

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
O 8051
Microcontrolador de 8 bits lançado em 1980
O QUÊ???????
Hoje em dia o mundo é dominado por microcontroladores ARM de 16 e 32 bits
Ainda muito usado atualmente
A patente expirou
Vários fabricantes introduziram novas versões do 8051
Mantendo a compatibilidade original
Usando as últimas técnicas de desenho de processadores
Aumentando significativamente o desempenho
E.g.: O Intel 8051 original executava a 12MHz e usava 12 ciclos para executar 1 instrução (1MHz, 1MIP- milhoes de instruções por segundo)
O nosso micro executa a 100MHz a 100 MIPS (100x mais rápido que o 8051 clássico uma freqência apenas cerca de 8x mais)
Introduzindo novas caraterísticas

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
O 8051
Ainda muito usado atualmente
Uma base instalada de milhões de linhas de código
Para além disso tem algumas vantagens arquiteturais
Implementa a capacidade de realizar operações lógicas diretamente em alguns registros e locais de memória
Este é um recurso muito útil em quase todas as aplicações de controlo, sejam elas industriais ou outras
Essas operações podem ser realizadas num único ciclo, permitindo um melhor tempo de resposta de controlo
Os portos de I/O são acedidos à velocidade do processador
Noutras arquiteturas estão separados por um barramento com desempenho inferior

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
Os 8051 atuais
Algumas novidades de implementação
Pipelining
MAC (multiply–accumulate)
Operações usadas em processamento digital de sinal
Melhor sistema de interrupções
Tempo de resposta (latência) melhorado
Mecanismos mais sofisticados de prioridades
Debug por hardware (in-system debugging)

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
Os 8051 atuais
Vantagens do ponto de vista comercial
Consome menos que os micros mais poderosos
Custo mais baixo
Atrativos para soluções menos exigentes
E para soluções low cost
Apelativo para muitas soluções IoT
Onde o sensing é mais importante que o processing

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
Os 8051 atuais
Vantagens de programação
Debug por hardware
Tal como os os micros mais poderosos
Mais fácil de programar
Dado ter complexidade mais baixa

---
O microcontrolador 8051
o 8051
O microcontrolador 8051
Os 8051 atuais
Vantagens de ensino
Micro de baixa complexidade
44 mnemónicas assembly
Embora cada uma tenha declinações (diferentes opcodes)
109 instruções
Implementa os conceitos relevantes
Classes de instruções
Modos de endereçamento
Periféricos
Baixa complexidade

---
O microcontrolador 8051
arquitetura
O microcontrolador 8051
Arquitetura
Arquitetura do MCS 8051
O diagrama de blocos original
Fonte: https://web.mit.edu/6.115/www/document/8051.pdf

---
O microcontrolador 8051
arquitetura
O microcontrolador 8051
arquitetura
Silicon Labs C8051F388
Usado no nosso kit

---
O microcontrolador 8051
Silicon Labs C8051F388
O microcontrolador 8051
Silicon Labs C8051F388
C8051F388/9/A/B
Flash MCU Family
Analog Peripherals
10-Bit ADC
Up to 500 ksps
Memory
-	4352 or 2304 Bytes RAM
-	64 or 32 kB Flash; In-system programmable in 512-byte sectors
Built-in analog multiplexer with single-ended and differential mode
VREF from external pin, internal reference, or VDD
Built-in temperature sensor
Digital Peripherals
-	40/25 Port I/O; All 5 V tolerant with high sink current
Hardware enhanced SPI™, two I2C/SMBus™, and two enhanced UART serial ports
Six general purpose 16-bit counter/timers
16-bit programmable counter array (PCA) with five cap- ture/compare modules
External Memory Interface (EMIF)
External conversion start input option
-	Two comparators
Internal voltage reference
Brown-out detector and POR Circuitry
On-Chip Debug
On-chip debug circuitry facilitates full speed, non-intru- sive in-system debug (No emulator required)
Clock Sources
-	Internal Oscillator: ±1.5% accuracy. Supports all UART modes
Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers
Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets
External Oscillator: Crystal, RC, C, or clock (1 or 2 Pin modes)
Low Frequency (80 kHz) Internal Oscillator
Can switch between clock sources on-the-fly
Voltage Supply Input: 2.7 to 5.25 V
Voltages from 2.7 to 5.25 V supported using On-Chip Voltage Regulators
High Speed 8051 μC Core
Pipelined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2 system clocks
Packages
-	48-pin TQFP (C8051F388/A)
-	32-pin LQFP (C8051F389/B)
-	5x5 mm 32-pin QFN (C8051F389/B)
Up to 48 MIPS operation
Expanded interrupt handler
Temperature Range: –40 to +85 °C

---
O microcontrolador 8051
Silicon Labs C8051F388
O microcontrolador 8051
Silicon Labs C8051F388
Silicon Labs C8051F388
Blocos
Periféricos analógicos
Periféricos digitais
Relógio do sistema
Core do 8051
Periféricos
Módulos de hardware especializados
Exemplo: temporizadores, porta série, ADCs, DACs, ...
Estes recursos são disponibilizados através de pinos de I/O
Estes pinos de I/O podem ser também usado para I/O genérico (GPIO)
Cada pino ser configurado para uma função diferente dependendo da aplicação

---
O interface ao exterior
GPIO
GPIO
Interface ao exterior
O GPIO (General purpose I/O)
Interface mais simples que o micro suporta
Divididos em conjuntos de 8 pinos de I/O (portos)
O micro original disponibiliza 4 portos de I/O
O nosso micro suporta 5 portos
Cada um dos pinos de cada porto pode ser configurado como
GPIO digital
Entrada analógica;

---
GPIO
GPIO
O GPIO do Silicon Labs C8051F388

---
GPIO
GPIO
O GPIO do Silicon Labs C8051F388
Permite a associar de forma flexível um pino a uma função
Priority Crossbar Decoder
Funções
UART 0/1
Timer 0/1
SPI 0/1
I2C
...
As funções não estão fixas aos pinos
Após reset a crossbar está desativada

---
GPIO
GPIO
Caso se pretenda usar os pinos
  - Numa configuração base apenas como GPIO
    - Basta ativar a crossobar
      - XBARE = 1 (registo XBR1 |= 0x40)
    - Após reset todos os pinos ficam como entradas digitais
      - Com weak pull-up

---
GPIO
GPIO
Funcionamento dos pinos do porto
Como entrada
Digital ou analógico
Modo coletor aberto
Com ou sem weak pull-up
Como saída
Modo coletor aberto ou modo push-pull

---
GPIO
GPIO
Um pino do porto
Modo push-pull
Modo
coletor aberto
Valor a escrever

---
GPIO
GPIO
Modo coletor aberto (open drain)
Usado nos pinos de input e output
Neste modo o pino só pode “consumir corrente”
O pino pode estar em
alta impedância
O pino está “desligado”
Para evitar que o pino fique a “flutuar” pode ser usado um “weak pull-up”
Estes estão ativos quando configurados, o pino está em modo digital, definido como “open-drain” e é escrito 1 no porto
São usados tipicamente quando o pino está como entrada
Ligado à massa
Indo a zero (consumindo corrente)
É comum ser usada uma resistência externa de pull-up

---
GPIO
GPIO
Modo coletor aberto
Resistência de pull-up

---
GPIO
GPIO
Modo coletor aberto
Configuração típica com resistência de “pull-up”
VCC
R

---
GPIO
GPIO
Modo coletor aberto
Weak pull-up ativo
Usado nos pinos de output e input
Mais usado em input
0
Vai estar sempre off
0
1
0
1

---
GPIO
GPIO
Modo push-pull
Neste modo o pino fornece o “1” e o “0”
Usado nos pinos de output
Liga a Vdd se entrada a 1
1
1
Vai estar sempre off
1
1/0
0/1
0
0
1/0
1/0
0/1
0/1
Liga à massa se entrada a 0

---
GPIO
GPIO
Funcionamento dos pinos do porto
Como entrada
Digital ou analógico
Modo coletor aberto
Com ou sem weak pull-up
Como saída
Modo coletor aberto ou modo push-pull

---
GPIO
GPIO
A utilização dos GPIO
(ou qualquer outro periférico)
Está dividida em duas partes
Configuração
Geralmente os periféricos têm vários modos de operação
Parametrizados através de registos de configuração (SFRs)
Operação
Depois de configurado o periférico está pronto a ser usado
Os dados sobre os quais os periféricos operam estão também em registos (SFRs)
Outros registos ou flags (bits) poderão ser alterados em função do estado dos dados (SFRs)

---
configuração
Configuração
Configuração
Como entrada
Digital
Registo PxMDIN
Bit respetivo a 1 (valor de defeito)
Weak pull-up
Registo XBR1, bit	WEAKPUD (valor de defeito)
Registo PxMDOUT
Bit respetivo a 0 (valor de defeito)
Um pino de entrada só pode estar em “open drain”
Escrita de 1 para o pino do porto
Após reset todos os pinos ficam como entradas digitais
Com weak pull-up; Os pinos do porto estão a 1

---
configuração
Configuração
Configuração
Como entrada
Analógica
Registo PxMDIN
Respetivo bit a 0
Registo PxSKIP
Respetivo bit a 1
Weak pull-up
Modo analógico: desativado

---
configuração
Configuração
Configuração - como entrada
Digital ou analógico
Registo PxMDIN
SFR Definition 20.5. P0MDIN:
Port 0 Input Mode
	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	P0MDIN[7:0]
	Type	R/W
	Reset	1	1	1	1	1	1	1	1
SFR Address = 0xF1			; SFR Page = All Pages
Bit	Name	Function
7:0	P0MDIN[7:0]	Analog Configuration Bits for P0.7–P0.0 (respectively). / Port pins configured for analog mode have their weak pullup, digital driver, and digital receiver disabled. / 0: Corresponding P0.n pin is configured for analog mode.
		1: Corresponding P0.n pin is not configured for analog mode.

---
configuração
configuração
Configuração - como entrada
Digital ou analógico
Registo PxSKIP
SFR Definition 20.7.
P0SKIP: Port 0 Skip
Bit		7	6			5	4	3	2	1	0
Name		P0SKIP[7:0]
Type		R/W
Reset		0	0			0	0	0	0	0	0
SFR Address = 0xD4;				SFR Page = All Pages
Bit	Name				Function
7:0	P0SKIP[7:0]				Port 0 Crossbar Skip Enable Bits. / These bits select Port 0 pins to be skipped by the Crossbar Decoder. Port pins used for analog, special functions or GPIO should be skipped by the Crossbar. 0: Corresponding P0.n pin is not skipped by the Crossbar. / 1: Corresponding P0.n pin is skipped by the Crossbar.

---
configuração
configuração
Configuração - como entrada
Weak pull-up
Registo XBR1, bit	WEAKPUD
SFR Definition 20.2. XBR1: Port I/O Crossbar Register 1
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0
Name		WEAKPUD	XBARE	T1E	T0E	ECIE	PCA0ME[2:0]
Type		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset		0	0	0	0	0	0	0	0
SFR Address = 0xE2;			SFR Page = All Pages
Bit	Name		Function
7	WEAKPUD		Port I/O Weak Pullup Disable. / 0: Weak Pullups enabled (except for Ports whose I/O are configured for analog mode). / 1: Weak Pullups disabled.
6	XBARE		Crossbar Enable. / 0: Crossbar disabled. / 1: Crossbar enabled.
Afeta todos os pinos de todos os portos!

---
configuração
Configuração
Configuração - como entrada
Para se poder ler do pino
Deve ser precedido da escrita de 1 no pino
Configuração coletor aberto com weak pull up (por defeito no reset)
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1

---
configuração
Configuração
Configuração
  - Como saída
    - Registo PxMDOUT
      - Seleciona modo open drain ou push-pull
  - Weak pull-up
    - Registo XBR1, bit	WEAKPUD
    - Após reset todos os pinos ficam como entradas digitais
      - Com weak pull-up

---
configuração
Configuração
Registo PxMDOUT
SFR Definition 20.6. P0MDOUT:
Port 0 Output Mode
Bit		7	6			5	4	3		2	1	0
Name		P0MDOUT[7:0]
Type		R/W
Reset		0	0			0	0	0		0	0	0
SFR Address = 0xA4;				SFR Page = All Pages
Bit	Name				Function
7:0	P0MDOUT[7:0]				Output Configuration Bits for P0.7–P0.0 (respectively). / These bits are ignored if the corresponding bit in register P0MDIN is logic 0.
					0: Corresponding P0.n Output is open-drain.
					1: Corresponding P0.n Output is push-pull.

---
configuração
Configuração
Modo coletor aberto
Resistência de pull-up

---
configuração
Configuração
Modo push-pull
Fonte: https://open4tech.com/open-drain-output-vs-push-pull-output/

---
configuração
Configuração
Modo coletor aberto (open drain)
Fonte: https://open4tech.com/open-drain-output-vs-push-pull-output/

---
operação
Operação
Operação
Depois dos pinos estarem configurados
A leitura/escrita é simplesmente aceder ao pino do porto
Ao escrever em cada pino
O valor é guardado no registo
Para manter o valor dos dados de saída em cada pino
Ao ler de cada pino
Os níveis lógicos dos pinos de entrada da porta são retornados
A exceção são as instruções “read-modify-write”
ANL, ORL, XRL, JBC, CPL, INC, DEC, DJNZ e MOV, CLR ou SETB (quando o destino é um bit individual num porto SFR)
Para essas instruções, o valor do registro (não o pino) é lido, modificado e escrito de volta no SFR

---
operação
Operação
O registo do porto P0
SFR 0x80
SFR Definition 20.4. P0: Port 0
Bit		7		6	5	4		3	2		1	0
Name		P0[7:0]
Type		R/W
Reset		1		1	1	1		1	1		1	1
SFR Address = 0x80;				SFR Page = All Pages; Bit Addressable
Bit	Name		Description				Write			Read
7:0	P0[7:0]		Port 0 Data. / Sets the Port latch logic value or reads the Port pin logic state in Port cells con- figured for digital I/O.				0: Set output latch to logic LOW. / 1: Set output latch to logic HIGH.			0: P0.n Port pin is logic LOW. / 1: P0.n Port pin is logic HIGH.

---
operação
Operação
Cada porto é suportado por um registo
Que armazena o estado de cada pino do porto
De onde podemos ler e escrever
Mapeado em memória na área do SFR
P0:0x80
P1:0x90
P2:0x0A0
P3:0x0B0
P4:0x0C7

---
operação
Operação
Cada porto é suportado por um registo
Acesso aos pinos via software
Exemplo: escrita num porto (neste caso porto P2)
P2 = 0xC0;
Exemplo: condição com pino do porto (neste caso pino 6 do porto P0)
if (!P0_6)

---
operação
Operação
Exemplo: Escrita de 1 num pino do porto
Configuração coletor aberto (por defeito no reset)
Weak pull-up (baixa corrente) garante 1 na saída
(sem isto a saída fica a flutuar)
Por defeito no reset
0
0
Escrita
0
1
0
1
0
0
1
0
1
Valor a escrever

---
operação
Operação
Exemplo: Escrita de 0 num pino do porto
Configuração coletor aberto (por defeito no reset)
Weak pull-up a 0, para
poupar energia
Por defeito no reset
1
0
Escrita
0
1
0
0
0
1
0
Transistor a on, ligando à massa e garantindo 0 na saída
1
0
Valor a escrever

---
O interface ao exterior  operação
O interface ao exterior Operação
Ligação de um led (output)
Modo open drain/push-pull
VCC
R>330Ω
0
0

---
O interface ao exterior  operação
O interface ao exterior Operação
Ligação de um botão de pressão (input)
Modo open drain/push-pull
        VCC
        R=10k
Modo open drain
Com weak pull-up

---
Exemplo
Exemplo
Questões
Verificar tipo de dados de bitVar
Pinos P0_6, P0_7 (pinos de entrada)
Verificar no esquemático como estão ligados
#include <c8051f380.h>
void main (void) {
  bit bitVar;
/* Faz Disable do watchdog */ PCA0MD = 0x00;
/* Ativa o Crossbar */ XBR1 = 0x40;
Pino P2_7 (pino de saída)
Verificar no esquemático como estão ligados
O que faz o programa?
while (1)
bitVar
bitVar
{
= P0_6;
&= P0_7;
P2_7 = bitVar;
}
}

---
Caraterísticas elétricas
Caraterísticas elétricas
Caraterísticas elétricas dos portos
Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Output High Voltage	IOH = –3 mA, Port I/O push-pull	VDD – 0.7	—	—	V
	IOH = –10 µA, Port I/O push-pull	VDD – 0.1	—	—
	IOH = –10 mA, Port I/O push-pull	—	VDD – 0.8	—
Output Low Voltage	IOL = 8.5 mA	—	—	0.6	V
	IOL = 10 µA	—	—	0.1
	IOL = 25 mA	—	1.0	—
Input High Voltage		2.0	—	—	V
Input Low Voltage		—	—	0.8	V
Input Leakage Current	Weak Pullup Off Weak Pullup On, VIN = 0 V	— / —	— 15	±1 / 50	µA
INT2 Detection Input Low Voltage		—	—	1.0	V
INT2 Detection Input High Voltage		3.0	—	—	V

---
Obrigado
Obrigado